## Slide 1
实验1 绘制电路原理图
【实验目的】
熟悉Proteus8的项目创建方法和原理图绘制标签页界面的组成，掌握电路原理图的绘图方法。
【实验内容】
（1）在Proteus8中新建一个不含单片机固件和PCB布板的新项目；
（2）观察原理图标签页界面的组成，了解绘图编辑区、系统菜单、工具按钮的功能；
（3）参照图A.1和表A.1完成电路原理图绘制；
（4）将原理图导出为位图文件（分辨率为200DPI，颜色为单色）；
（5）完成实验1报告的撰写

## Slide 2
【参照图表】

## Slide 3
【实验方法】
首先要利用Proteus8创建一个新项目。
由于本次实验只是进行原理图绘制，因而新项目中不必包含单片机固件和PCB布板内容。
在创建的原理图绘制标签页中，通过Pick Devices（拾取元件）对话框将所需元件的英文检索名输入到“Key words”文本框内，双击找到的元件列表将其加载到对象选择窗中。
绘图中用到的电源终端和接地终端需要单击“终端模式”按钮 ，才能在对象选择窗中出现。
元件拾取完成后，要将它们逐一摆放到绘图编辑区中，并按要求进行元件间连线，直至完成电路图的绘制。最后再通过输出图像功能将绘制的原理图保存为位图文件，供撰写实验报告用。

## Slide 4
参考结果

## Slide 5
【实验要求】
提交实验报告中应包括如下内容：
1、概述Proteus8原理图标签页的组成
2、概述新建项目和原理图绘图过程
3、展示输出的位图文件
4、实验体会小结