## Slide 1
实验2 数据筛查与转存
【实验目的】
熟悉Souce Code标签页界面的组成，掌握C51程序的编辑和编译方法，练习数据指针的用法。
【实验内容】
（1）创建一个包含80C51固件，采用Keil for 8051编译器、无PCB布版的新项目；
（2）观察Souce Code标签页界面的组成，了解程序编辑区、系统菜单、工具按钮的功能；
（3）编写一个C51源程序，能对100～200之间的每个整数进行检查。将不能被3整除的数依次转存到地址0x30开始的片内RAM中（能被整除的不做转存），程序流程图如图A.2所示。

## Slide 2
（4）完成Souce Code界面中的源程序编辑和编译，排查语法错误，直至编译成功；
（5）进行动态调试，检查程序的逻辑错误，直至达到要求的结果；
（6）采用不少于3种调试运行方法（见表A.2），监视程序运行走向，观察片内RAM数据变化过程，分析程序执行结果。
（7）完成实验2报告的撰写
实验2调试运行方法
实验2程序流程图

## Slide 3
【实验方法】
创建一个包含80C51固件，采用Keil for 8051编译器、无PCB布版（除实验8外均不考虑PCB布版）的新项目。在程序编辑区中输入编写的源程序，单击菜单【构建】→【构建工程】进行程序编译，排查语法错误直至编译成功。单击调试运行按钮打开代码调试界面，调整代码字体，摆放好变量监视窗。采用动态调试方法监视程序运行走向和片内RAM单元数据变化规律。
有关程序调试的详细方法请提前预习阅读材料2。
实验2程序流程图的说明如下。
初始化工作：定义一个无符号字符型变量num，用于存放数值常量100～200；定义一个指向无符号字符型变量的指针变量ptr，用于存放片内RAM单元地址。ptr最初指向0x30单元，num的初值为100。

## Slide 4
循环处理：在增量为1、循环范围为100～200的循环体中，将不能被3整除的num转存到ptr指向的单元中，然后刷新ptr值，而能被3整除的num不做转存仅刷新其循环值。当num超限后，利用死循环（为调试方便增加的一条可执行语句）结束程序。
为了监视程序运行，需要在代码调试窗中打开变量监视窗和51片内RAM窗，方法是：单击菜单【调试】→【8051CPU】→【Internal (IDATA) Memory】和【Variables】，打开两个相应监视窗，如图A.3所示。
Variables监视窗
Internal (IDATA) Memory监视窗

## Slide 5
提交实验报告并在其中包括如下内容：
1、Souce Code界面概述
2、程序流程图及其说明
3、C51源程序（含注释语句）
4、仿真运行结果
5、实验体会小结
【实验要求 】