## Slide 1
实验3 LED灯循环控制
【实验目的】
熟悉Proteus x8原理图与C51程序的联合仿真调试方法，掌握C51延时函数和循环控制的方法。
【实验内容】
（1）创建一个包含80C51固件，采用Keil for 8051编译器的新项目；
（2）仿照图A.4和表A.3绘制电路原理图（片选电路忽略）；
（3）编写C51源程序，要求实现如下功能：8只发光二极管做循环点亮控制，且亮灯顺序为D1→D2→D3→…→D8→D7→…→D1，无限循环，两次亮灯的时间间隔约为0.5s。
（4）绘制程序流程图；
（5）进行源程序的编译和动态调试，实现LED灯循环控制功能；
（6）完成实验3报告的撰写。

## Slide 2
【参照图表】

## Slide 3
【实验方法】
实验电路图中的8只LED灯并接于P0口，且接有上拉电阻。时钟和复位电路与实验1相同。
软件编程原理为：首先使P0.0←1，其余端口←0，这样可使D1灯亮，其余灯灭；软件延时0.5s后，使P0值整体左移1位，得到P0.1←1，其余端口←0，这样可使D2灯亮其余灯灭；照此思路P0整体左移7次，再右移7次，如此无限往复即可实现上述功能。
为了产生软件延时0.5秒的效果，可用实参50调用有参延时函数（内循环1000步）的办法近似实现，即总延时循环为50000步。

## Slide 4
参考结果

## Slide 5
【实验要求】
提交实验报告并包括如下内容：
1、电路原理图
2、程序流程图及其说明
3、C51源程序（含注释语句）
4、仿真运行截图
5、实验小结