## Slide 1
实验4 数码管的中断控制
【实验目的】
掌握外部中断的工作原理，学习中断编程与程序调试方法。
【实验内容】
（1）创建一个包含80C51固件，采用Keil for 8051编译器的新项目；
（2）仿照图A.5和表A.4绘制电路原理图；
（3）编写C51源程序，要求采用中断方法实现如下功能：程序启动后，D1处于熄灯、LED1处于黑屏状态；单击K1，可使D1亮灯状态反转一次；单击K2，可使LED1显示值加1，并按十六进制数显示，达到F后重新从1开始。
（4）完成源程序编译和动态调试，实现实验4的控制功能要求；
（6）完成实验4报告的撰写。

## Slide 2
【参照图表】

## Slide 3
【实验方法】
实验电路图中按键K1和K2分别接于P3.2和P3.3，发光二极管D1接于P0.4，共阴极数码管LED1接于P2口。
软件编程原理为：将数码管0～F的显示字模保存在数组中，K1和K2的按键动作 和 分别作为的中断请求，在中断函数中进行LED灯控制和数码管显示刷新。初始化后，主函数处于无限循环状态，等待中断请求。

## Slide 4
参考结果

## Slide 5
实验要求 ：
提交实验报告并包括如下内容：
1、电路原理图
2、C51源程序（含注释语句）
3、软件调试分析
4、仿真运行截图
5、实验小结