## Slide 1
实验6 双机串行通信
【实验目的】
熟悉串行口通信工作原理，掌握多机项目创建和双机串行编程方法。
【实验内容】
（1）创建一个包含2个80C51固件，且都采用Keil for 8051编译器的新项目；
（2）在图A.8和表A.6的基础上给U1和U2机的P0口各添加一个七段共阴极数码管和所需元件，使之能显示2位数值（晶振、复位和片选电路忽略不会影响仿真）；
（3）编写C51源程序，要求实现如下功能：U1机循环向U2机发送整数00～99，再根据从U2机发来的返回值决定是继续发送新数（若返回值与发送值相同时）还是重复发送当前数（若返回值与发送值不同时）；U2机则是将从U1机上接收到的值作为返回值再发送给U1机。两机都将当前值以十进制数形式显示在各机的2位共阴极数码管上。
（4）完成源程序编译和动态调试，实现实验6的控制功能要求；
（6）完成实验6报告的撰写。

## Slide 2
【参照图表】

## Slide 3
【实验方法】
项目中有多个单片机时，需要在Source Code项目树中为每个单片机添加属于自己的程序文件，并且还要分别进行编译，形成各自的固件，具体做法可参见教材第7章实例2中的介绍。
另外，在P0口添加数码管时需要考虑上拉电阻问题。
假设编程时已约定，两机晶振为11.0592MHz，波特率为2400bps，通信采用串口方式1。
U1机采用查寻法编程，根据RI和TI标志的软件查询结果完成收发过程；U2机采用中断法编程，根据RI和TI的中断请求，在中断函数中完成收发过程。
编程如有困难，可以参考教材第7章实例2的做法。

## Slide 4
参考结果

## Slide 5
【实验要求】
提交的实验报告中要包括如下内容：
1、电路原理图及接线原理说明
2、C51源程序（含注释语句）
3、仿真运行截图
4、实验小结