## Slide 1
实验7 8位数码显示器
【实验目的】
学习8位数码管串行扩展原理，掌握74HC595与动态显示编程方法。
【实验内容】
（1）创建一个包含80C51固件，且采用Keil for 8051编译器的新项目。
（2）按照图A.9和表A.7完成实验7的电路图绘制。
（3）编写C51源程序，要求实现如下功能：
8个数码管的所有笔段整体全亮1秒（以便检查有无缺画）；
按照从左至右的顺序以0.5秒间隔逐位显示数字7,6,5,4,3,2,1,0；
8个数码管整体显示数字01234567。
（4）完成源程序编译和动态调试，实现实验7的控制功能要求。
（5）完成实验7报告的撰写。

## Slide 2
【参照图表】

## Slide 3
【实验方法】
图中的U2与U3按级联方式连接，即U2的Q7’与U3的DS相接，U1的Q0～Q7分别接两个四联数码管的段码A～H引脚，U2的Q0～Q7分别接两个四联数码管的位码1～4引脚，如此可通过两个74HC595的16位输出端，实现8位数码管的动态显示接口。
编程时，首先要将预存的8位段码和位码从数组变量中提取出来，拼接成16位数据后存入int型变量date中；然后利用条件赋值表达式DS=(date & 0x8000)?1:0，对date的最高位进行判断，为真时位变量DS取1，反之取0，随后将date整体左移1位。如此循环16次，便可将段码和位码都转为串行数据，经由单片机P2.1口输出并送入74HC 595的DS引脚。
随后的74HC 595串并转换编程，是通过P2.0和P2.1分别模拟时序信号SH_CP和ST_CP实现的，其编程方法可以参考本篇实例3.5。

## Slide 4
【实验方法】（续）
8位字符的动态显示原理，是将每位数码管的显示字模和位码字模进行快速轮流替换实现的，详细介绍请参见本书中篇2.2.1节内容。
延时1毫秒可采用两级嵌套的for语句函数实现，延时量约为120循环步（设单片机时钟频率为12MHz）。

## Slide 5
参考结果

## Slide 6
【实验要求】
提交实验报告并包括如下内容：
1、电路原理图及其分析
2、74HC595原理阐述
3、C51源程序（含注释语句）
4、仿真运行截图
5、实验小结